Gyakorló feladatok a hőterjedés témaköréből

Hővezetés

Hőátadás-hőátvitel

Hősugárzás

Hővezetés

- Egy háromrétegű síkfal 10 mm vastag acél-, 40 mm vastag szovelit és 2 mm vastag azbesztrétegből áll. Határozzuk meg az egyes rétegek érintkezési felületének hőmérsékletét, ha az acél külső felületének hőmérséklete 250 °C és a falban levő hőáramsűrűség 230 J/m2s. (három anyag hővezetési tényezője (W/m.K) mértékegységben, rendre: 45,4; 0,098, 0,12)

Megoldás

Az egyes rétegek hőellenállásai (K/W) mértékegységben rendre: 2,2.10-4; 0,41; 0,017.

Az acél és a szovelit érintkezési felületén a hőmérséklet:

A szovelit és az azbeszt érintkezési felületén:

Az azbeszt külső felületén:

Ellenőrzésként az azbeszt réteg külső felületén  a hőmérséklet a hőellenállások összegeként a többrétegű sík falra meghatározott eredő hőellenállással:

.

A minimális eltérés a kerekítésekből adódik!

☺☺☺☺☺☺

- Egy nagy átmérőjű vízforraló üst 2 cm vastag acélfalának (λ=45,4 W/m.K) vízoldali hőfoka 100 °C és a falban levő hőáramsűrűség 63.103 W/m2. Határozzuk meg az acélfal füstgázoldali hőfokát,

Számítsuk ki a falban levő hőáramsűrűség változását, ha a vízoldalon 2 mm vastag mészdús vízkő rakódik le (λvk=1,8 W/m.K) és a fal széleinek hőfoka változatlan. Határozzuk meg a két réteg érintkezési felületének hőfokát is!

Megoldás

Füstgázoldali hőmérséklet:

A vízkőlerakódás esetén a hőáramsűrűség megváltozik, mert ezúttal a vízkőréteg felületén adódik a 100 oC hőmérséklet:

A vízkő és az acélfal érintkezési felületén a hőmérséklet:

☺☺☺☺☺☺

- Egy kályha bélése samott- és vöröstéglából, valamint köztük levő kazánsalak töltésből áll. A samott-tégla, a kazánsalak és a vöröstégla vastagsága rendre 120; 50 és 250 mm,

Hányszorosára kell növelni a vöröstégla vastagságát azért, hogy kazánsalak nélkül is változatlan hőellenállású maradjon a fal?

A hővezetési tényezők W/m.K mértékegységben rendre: 0,84; 0,29; 0,77.

Megoldás

Az eredő hőellenállás:

A vöröstégla réteg szükséges vastagsága a kazánsalak nélkül:

, azaz kb. másfélszeresére kellene növelni a vöröstégla fal vastagságát!

☺☺☺☺☺☺

- Határozzuk meg egy hűtőház kétrétegű falában levő hőáramsűrűséget, ha a külső réteg vöröstégla (250 mm), a belső réteg pedig száraz parafa (200 mm, λ=0,042 W/m.K). A parafa mindkét felületét vízszigeteléssel látták el és a szigetelés hőellenállása elhanyagolható. Számítsuk ki a tégla és a parafa érintkezési felületének hőmérsékletét is, ha a tégla külső felületének hőfoka 25 °C és a parafáé pedig – 2 °C.

Megoldás

Eredő hőellenállás: .

A hőáramsűrűség:

A téglafal és a parafa érintkezésénél a hőmérséklet:

☺☺☺☺☺☺

- Hogyan változnak meg az 5. feladatban kapott eredmények, ha a parafát nem szigetelik? Ekkor ugyanis a levegő nedvessége behatol a parafába és ott a hőfoktól függően lekondenzálódik, illetve megfagy. A nedves parafa hővezetési tényezője 0,14 W/m.K, a megfagyotté pedig 0,35 W/m.K. A levegő állapota olyan, hogy a harmatképződés 10 °C hőmérsékleten megindul. Számítsuk ki a nedves és a fagyott parafaréteg vastagságát is. A nedvesség diffúziójával ne számoljunk.

Megoldás

A falat négy rétegből állóként kell kezelni:

  - Téglafal, 250 mm,

  - Száraz parafa, x1

  - Nedves parafa x2

  - Fagyott parafa, x3

Természetesen x1+x2+x3= 200 mm

A hőáramsűrűséggel együtt összesen négy ismeretlen meghatározásához a fenti egyenlet mellé a hővezetés egyenletét valamint két további hővezetési egyenletet, melyek a száraz és nedves parafaréteg határán érvényes 10 oC és a nedves és fagyott parafaréteg határán érvényes 0 oC hőmérséklet figyelembevételével írhatók fel.

Így a hőáramsűrűségre 12,8 W/m2, a száraz parafa rétegre 50 mm, a nedves parafa rétegre 100 mm és értelemszerűen a megfagyott parafa rétegre 50 mm adódik.

☺☺☺☺☺☺

- Ha ugyanazon többrétegű síkfalra többször kell hővezetési feladatot megoldani, akkor a számítások egyszerűsítésére célszerű az eredő vagy egyenértékű hővezetési tényezőt alkalmazni.

Határozzuk meg egy kazán falának egyenértékű hővezetési tényezőjét, ha a fal 3 mm vastag vaslemez, 25 mm vastag azbesztlemez és 250 mm vastag téglafal rétegekből áll. (A hővezetési tényezők W/m.K mértékegységben rendre:45,4; 0,098; 0,77)

Megoldás

Az egyenértékű hővezetési tényező:

☺☺☺☺☺☺

- Számítsuk ki egy transzformátor vasmagjának hővezetés szempontjából

- 1. a rétegekre merőleges,

- 2. a rétegek hossza mentén

érvényes egyenértékű hővezetési tényezőjét. A vasmag 200 db 0,5 mm vastag vaslemezből áll és a lemezek között 0,05 mm vastag szigetelőpapír réteg van.

A feladatot a hőellenállások segítségével oldjuk meg. A 2. esetben tételezzük fel, hogy csak a rétegek hosszúsága mentén van hőfokváltozás. (A vasmag és a szigetelő papír hővezetési tényezője W/m.K mértékegységben rendre: 59,4; 0,14)

Megoldás

A rétegekre merőleges irányban sorba kapcsolt hőellenállásokkal van dolgunk, azaz

A rétegekkel párhuzamosan a hőellenállások párhuzamosan vannak kapcsolva. Ekkor a vaslemezeken átmenő hő: , ahol l a lemezek hossza b pedig szélessége. Hasonló módon a papírrétegeken a hosszuk irányában átmenő hő: .

Tekintettel arra, hogy a két hőmennyiség összege a teljes hőmennyiség, ami viszont az egyenértékű hővezetési tényezővel:  az egyenértékű hővezetési tényező hosszanti irányban: . Hasonló esetekben tehát a párhuzamos rétegek egyenértékű hővezetési tényezője:

☺☺☺☺☺☺

- A szilárd testek hővezetési tényezőjének meghatározására szolgáló készülékekben a vizsgálandó anyagból készített kör alakú próbatestet két különböző hőfokú felület között helyezik el, A próbatest átmérője 12 cm és a felületek hőfoka 180 °C ill. 30 oC. A próbatestben levő hőáram 58 J/s. Határozzuk meg a vizsgálandó anyag hővezetési tényezőjének meghatározásában elkövetett hibát, ha a próbatest és a készülék fala között - a nem megfelelő illesztés következtében _ mind a két oldalon 0,1 mm vastag légrés keletkezik. A levegő hővezetési tényezőjét a légrésben a felületek hőfokán vegyük, így (W/m.K) mértékegységben a melegebb oldalon 0,03722 a hidegebb oldalon 0,0264.

Megoldás

Hibátlan illesztés esetén a hővezetési tényező:

Hibás illesztés esetén a próbatest felületi hőmérséklete a korábbi 180 oC-nál kisebb illetve a 30 oC-nál nagyobb lesz a két légrés „szigetelő” hatása miatt. Ezek a hőmérsékletkülönbségek illetve a hibás illesztés esetén érvényes felületi hőmérsékletek:

ill.

Ezek ismeretében a hővezetési tényező ezúttal

Az elkövetett hiba:

☺☺☺☺☺☺

- Számítsuk ki egy kályha 36 cm vastag téglabélésében levő hőáramsűrűséget ha a tégla hővezetési tényezője  függvény szerint változik. A téglafal külső felületének hőmérséklete 50 °C, a belsőé pedig 800 °C.

Megoldás

ahonnan

☺☺☺☺☺☺

- Számítsuk ki a hőáramsűrűséget egy kemence két egyenlő vastag (25 cm) rétegből álló falában, valamint a rétegek érintkezési felületének hőmérsékletét, ha az egyik réteg krómmagnezit (hővezetési tényezője  );  a másik réteg téglafal (hővezetési tényezője ).

A krómmagnezit külső felületének hőmérséklete 1000 °C, a tégláé pedig 0 °C.

Megoldás

Mindkét rétegen azonos hőáram megy át, amit a réteg felületén érvényes hőmérsékletekkel számított átlagos hővezetési tényezők segítségével lehet felírni. A két réteg elválasztó felületén lévő ismeretlen hőmérsékletre vonatkozóan egy másodfokú egyenletet kapunk, melynek egyik gyöke értelmezhető az adott feladatra, azaz az elválasztó felületen a hőmérséklet 847 oC.

Ezt követően a hőáramsűrűség kiszámítása már nem okoz nehézséget, értéke 2430 W/m2

☺☺☺☺☺☺

- Egy hűtőgép ammóniák vezetékét 50 mm vastag üvegvatta szigeteléssel látjuk el, Az acélcső külső-, ill. belső átmérője 30, ill. 20 mm. Az acélcső belső felületének hőmérséklete -10 °C, a szigetelés külső felületéé pedig +20 °C. Számítsuk ki a hőáramot a cső egy méteres szakaszán, valamint az acélcső falán történő hőfokesést. Vázoljuk a vezeték falában kialakult hőfokeloszlási képet is. Hogyan alakulna a hőfokeloszlási kép, ha a csővezeték belső felülete lenne a nagyobb hőmérsékletű? Az acél és a szigetelő anyag hővezetési tényezője W/m.K mértékegységben rendre: 45,4; 0,037.

Megoldás

☺☺☺☺☺☺

- Egy 25 mm külső átmérőjű és 300 °C hőmérsékletű vascsövet úgy kell szigetelni, hogy a szigetelés vastagsága ne legyen nagyobb, mint 55 mm és külső felületének hőmérséklete pedig ne emelkedjék 40 °C fölé. A csövet körülvevő környezet hőmérséklete 20 °C és a szigetelés külső falára vonatkozó hőátadási tényezője 10 W/m2.K.

Megoldás

A hőáram a szigetelés külső felületére vonatkozó hőátadási tényező ismeretében:

A szigetelés hővezetési tényezője a kiszámított értéknél nagyobb nem lehet. Az alkalmas anyag pl. az üvegvatta.

☺☺☺☺☺☺

- Egy dk/db=24/20 mm/mm átmérőjű vascsőben olajos víz áramlik és ennek következtében a falon 0,5 mm vastag olajréteg ((=0,175 W/m.K) alakult ki. Határozzuk meg a csőfal hővezetési ellenállásának megnövekedését.

Megoldás

Az eredeti hőellenállás:

A megváltozott hőellenállás:

A növekedés relatív értéke:

☺☺☺☺☺☺

- Egy cső anyagának hővezetési tényezője a hőmérsékletnek ( = ((t) függvénye. Írjuk fel a falban levő hőáramsűrűséget!

Megoldás

,  ahonnan

Integrálás és átalakítás után

Tekintettel arra, hogy a (k közepes hővezetési tényező a sík falaknál kapott integrál középértékkel megegyezik, ezúttal is igaz, hogy lineáris hőmérsékletfüggés esetén a két hőmérsékleten számított hővezetési tényezők számtani átlagával kell számolni!

☺☺☺☺☺☺

- Egy 10 cm külső átmérőjű és 180 °C felületi hőmérsékletű gőzvezetéket 7,5 cm vastag salakvattával szigetelünk. A hőszigetelő réteg külső felületének hőmérséklete 30 °C. A salakvatta hővezetési tényezője a hőmérsékletnek lineáris függvénye, nevezetesen: . Határozzuk meg a csővezeték 1 m hosszú szakaszának hőveszteségét.

Megoldás

A közepes hővezetési tényező 0,0816 W/m.K, az egy méteres csőszakaszra vonatkozó  hőáramsűrűség pedig 84 W/m

☺☺☺☺☺☺

- Általában, ha egy környezetével hőátadásos hőcserében levő, adott belső átmérőjű cső vastagságát a zérustól kezdve fokozatosan növeljük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a hővesztesége először növekszik, majd egy maximum elérése után csökken. A maximum elérésekor kapott csőátmérőt un. kritikus átmérőnek nevezik.

Ennek az a magyarázata, hogy a cső hővezetési ellenállása eleinte lassabban növekszik, mint a cső külső felülete (a hőátadási ellenállása). Természetesen adott szigetelő anyag és hőátadási viszonyoknál kapott kritikus átmérő esetén a cső belső átmérőjének változásával változik a maximális hőveszteség értéke is. Határozzuk meg a kritikus átmérőt megadó összefüggést a hőátviteli tényező szélsőértékének megkeresésével.

Megoldás

Egy hengeres cső 1 méteres darabjának hőátviteli ellenállása az alábbiak szerint írható fel:

Ennek a függvénynek a szélsőértékét keressük a külső átmérő függvényében, azaz a dk szerinti deriváltat kell zérussal egyenlővé tenni:

, ahonnan .

A második derivált vizsgálatával bebizonyítható, hogy ekkor valóban minimális a hőátviteli ellenállás, azaz maximális a hőveszteség!

☺☺☺☺☺☺

- Határozzuk meg egy acélcső, egy üvegcső és egy szovelitcső kritikus külső átmérőjét, ha a cső külső fala és a környezet közötti hőátadási tényező: 8 W/m2.K. A hővezetési tényezők W/m.K mértékegységben a következők: 45,4;0,74; 0,098.

Megoldás

A kritikus átmérők: 11,35 m; 0,185 m; 0,023 m.

Figyelem ezek az értékek csak 8 W/m2.K külső oldali hőátadási tényező esetére érvényesek!

☺☺☺☺☺☺

- Egy 1 cm vastag villamos vezetéket gumi szigeteléssel látnak el. Határozzuk meg a szigetelő vastagságát úgy, hogy a vezetékben fejlődött hő legjobb elvezetését tudjuk biztosítani. A hőátadási tényező: 10 W/m2.K. A szigetelő gumi hővezetési tényezője 0,163 W/m.K.

Megoldás

A leghatékonyabb hőelvezetést akkor tudjuk biztosítani, ha a szigetelés hőellenállása a minimális. A kritikus átmérő meghatározása után adódik, hogy a szigetelés vastagsága 1,13 cm legyen.

☺☺☺☺☺☺

- Egy 3 m külső átmérőjű gömb alakú víztartályt - a víz jelentős felmelegedésének megakadályozása céljából - 15 cm vastag üvegvattával szigetelnek. Számítsuk ki azt a hőmennyiséget, amely óránként a tartályba áramlik, ha a szigetelés külső felületének hőfokát 50 °C és a tartály belső felületéét pedig 20 °C állandó értéknek vesszük fel.

Mennyit melegszik fel a tartályban Levő víz óránként ?

Megoldás

☺☺☺☺☺☺

- Egy gömb alakú fal anyagának hővezetési tényezője a hőmérsékletnek (=((t) függvénye. Írjuk fel a falban levő hőáramot. .

Megoldás

A Fourier-féle egyenlet ezúttal:

A szétválasztás és az integrálás után a sík és a hengeres fal esetén alkalmazottakat követve:

Ebben az összefüggésben a (k ismét a hőmérséklet függvényében számított integrál-középérték, ami a hővezetési tényező lineáris hőmérsékletfüggése esetén a két hőmérséklet szerint számított hővezetési tényezők számtani átlaga.

☺☺☺☺☺☺

- Számítsuk ki egy 2 cm átmérőjű és 100 °C tőhőmérsékletű végtelen hosszú rúd befogástól számított 5 cm távolságra levő keresztmetszetének hőmérsékletét, ha a rúd anyaga a) vas, b) üveg. A környezet hőmérséklete 20 °C és a hőátadási tényező 12 W/m2.K. A vas és az üveg hővezetési tényezője W/m.K mértékegységben 59,5 ill. 0,864. A rúd véglapján át leadott hőmennyiséget hanyagoljuk el!

Megoldás

A hely függvényében a hőmérséklet értékét a következő összefüggés adja meg:

Ebben

A keresett két hőmérséklet: 79 oC ill az üveg anyagú rúd esetén 26 oC.

☺☺☺☺☺☺

- A 22. feladat adataival számítsuk ki egy 5 cm hosszú rúd felében, valamint a rúd végén uralkodó hőmérséklet értékét, elhanyagolva a rúd véglapjának hőleadását.

Megoldás

A hely függvényében a hőmérséklet értékét a következő összefüggés adja meg:

(Emlékeztetőül:   )

Az L=5 cm hosszú rúd felénél és a végén mérhető hőmérsékletek: 97,1 ill. 96,1 oC (vas) valamint 42,8 ill. 32,4 oC (üveg).

☺☺☺☺☺☺

- Határozzuk meg annak a trapéz keresztmetszetű bordának a leadott hőmennyiségét, mely az alapjánál 3 cm, a tetején 1,7 cm, magassága pedig 35 cm. A borda körül a hőátadási tényező mindenütt kb. 25 W/m2.K értékűre becsülhető. A borda hossza 28 cm, anyagának hővezetési tényezője 70 W/m.K.

Megoldás

Először a megfelelő egyenes borda hőleadását és a véghőmérsékletét kell kiszámítani. Ehhez a helyettesítő egyenes borda szélessége , keresztmetszete  kerülete pedig .

A véges hosszúságú, véglapján nem szigetelt bordára érvényes hővezetési egyenletének alkalmazásához  , .

Ezekkel

A helyettesítő egyenes borda leadott hőmennyisége

A trapéz keresztmetszetű bordásra érvényes segéddiagram független változója:

Az adott keresztmetszetű borda alapjainak viszonyszáma: 1,7/3=0,567.

Ezekkel az ε összehasonlító tényező a trapéz keresztmetszetű bordásra vonatkozó diagramból valamivel nagyobb mint 1,05. Becslés alapján legyen 1,06. A   összefüggés felhasználásával a trapéz keresztmetszetű borda leadott hőmennyisége időegység alatt

☺☺☺☺☺☺

Hőátadás – Hőátvitel

(Megjegyzés:  a feladtok megoldásánál a hőátadási tényező számításához a különböző esetekben alkalmazott összefüggéseket tartalmazó segédletet lehet használni!)

- 20 °C hőmérsékletű környezetben levő 0,76 m2 fűtőfelületű villamos fűtőtest 500 W/m2 teljesítményt ad le, miközben felületének hőmérséklete állandó, 150 °C. Határozzuk meg a fűtőtest felületének hőmérsékletét, ha 400 W villamos teljesítményt vesz fel és a környezet hőfoka 25 °C. A hőcserével kapcsolatos egyéb körülmények mind a két esetben ugyanazok.

Megoldás

A villamos fűtőtest felől a környezet felé a hő hőátadással terjed.

Newton törvénye értelmében:

Ha megváltozik a hőteljesítmény és a környezet hőfoka, akkor változatlan hőátadási viszonyok mellett a felületi hőmérséklet:

☺☺☺☺☺☺

- Egy 3 m átmérőjű csőben 400 oC hőmérsékletű, 1,013 bar nyomású levegő áramlik 2 m/s sebességgel. A kísérleti cső átmérője 15 cm az áramló levegő 10 oC hőmérsékletű és 1,013 bar nyomású. Milyen sebességet kell alkalmazni a kisminta kísérletnél akkor, ha a két áramlás hasonlóságát akarjuk biztosítani?

Gázok csövekben történő áramlása esetén ajánlott kriteriális egyenlet (segédlet 1a eset szerint): .

Megoldás

Tekintettel arra, hogy a hőátadás azonos összefüggés alapján számítható, tehát a termikus hasonlóság feltétele a Nusselt-számok azonossága.

Feltételezve, hogy mind a minta mind a valós berendezés esetén a hossz és az átmérő viszonyszáma azonos, elegendő a Pr- és a Re-számokkal foglalkoznunk.

A Pr-szám mindkét (valóság és minta) esetre táblázatból meghatározható: 400 oC-on 0,72 ill. 10 oC-on 0,71

Ilyen módon az azonos Nu-szám feltétele:

azaz

Az ismert mennyiségeket behelyettesítve

☺☺☺☺☺☺

- Számítsuk ki a közepes hőátadási tényezőt a következő mérési eredmények alapján. A mérést 1 cm belső átmérőjű és 20 cm hosszú csőben végeztük. A csőben 25 oC hőmérsékletű víz áramlik 0,03 m/s sebességgel. A csőfal belső felületének hőfoka 30 oC és a cső egész felületén 12,8 W hőmennyiség áramlik át. Határozzuk meg az áramlás jellegét.

Megoldás

A hőátadó felület nagysága ismeretében a Newton-féle hőátadási egyenlet alapján a közepes hőátadási tényező könnyen kiszámítható:

Az áramlás jellegének meghatározása a Re-szám alapján történik, melyhez a kinematikai viszkozitást a fal és a levegő hőmérsékletének átlagán felvéve:

tehát az áramlás lamináris.

☺☺☺☺☺☺

- Egy 5 mm átmérőjű és 90 °C állandó hőmérsékletű alumínium vezetékre merőlegesen 1,01 bar atmoszférikus nyomású és 10 °C hőmérsékletű levegő áramlik 1 m/s sebességgel. Határozzuk meg a vezeték és a légáram közötti hőátadási tényező értékét.

Megoldás

Az anyagjellemzők meghatározásához a vonatkoztatási hőmérséklet:

Az áramlásra jellemző Re-szám:  , tehát lamináris áramlás

Az ajánlott összefüggés a segédlet 45. sorszám alatt megjelölt esete szerint: .

A Nu-szám meghatározása ebben az esetben a Gr-, és a Pr-szám négyzetének függvényében van lehetőség.

,

a Pr-szám 0,70938.

.

A Nu-szám logaritmusa a segédlet 45. szám alatt található összefüggése szerint (lineáris interpolációval!):  azaz Nu=2,86.

Ebből a keresett hőátadási tényező:

☺☺☺☺☺☺

- A villamos légmelegítő 1 mm átmérőjű króm-nikkel vezetékét 0 °C hőmérsékletű légáram hűti szabad áramlással. Számítsuk ki a vezetéken átfolyó áramerősséget, ha a vezeték hőmérséklete 1000 °C és a fajlagos ellenállása 1,1 ohm.mm2/m.

A feladat megoldásánál a sugárzásos hőcserével ne számoljunk.

Megoldás

A vonatkoztatási hőmérséklet 500 oC. Az ajánlott összefüggés a segédlet 45. sorszám alatt megjelölt esete szerint:

A Gr-szám:

A Pr-szám (táblázatból): 0,72

A Gr- és Pr-szám négyzetének tízes alapú logaritmusa 1.

Így a Nu-szám tízes alapú logaritmusa (0,17 azaz a Nu-szám: 1,479

A hőátadási tényező így

A hőáramsűrűség:

Az árammal átfolyt vezető hőmérlege:

Rendezés és egyszerűsítés után

☺☺☺☺☺☺

- Egy nagy tartályban levő 6 cm külső átmérőjű, 120 oC felületi hőmérsékletű, vízszintes csövekkel 20 oC hőmérsékletű pakurát melegítenek. Határozzuk meg a csőfal és a pakura közötti hőátadási tényező értékét, ha a határréteg közepes hőmérsékletén (70 oC) a pakura anyagi jellemzői a következők: cp=1,89 kJ/kg.K; (=0,173 W/m.K; (=0,002 m2/s; (=0,0003 1/K

Megoldás

A segédlet 41b sorszám alatti esete szerint

Gr=15,9; a táblázat adataiból Pr=19680; Gr.Pr=3,13.105

α=36,2 W/m2.K

☺☺☺☺☺☺

- Határozzuk meg az áramlás jellegét és számítsuk ki a 60 oC közepes hőmérsékletű víz vízszintes csőben történő áramlása esetén a hőátadási tényező értékét, ha a cső belső átmérője 10 mm, hossza 2 m. A csőfal közepes hőmérséklete 20 oC és a víz sebessége 0,13 m/s.

Megoldás

Az áramlásra jellemző Re-szám: 2740, tehát az áramlás átmeneti jellegű a lamináris és a turbulens áramlás között. A Pr-szám 3. A Nu-szám kiszámítására használható összefüggés (segédlet 2. sorszám alatti eset):

Behelyettesítés után

A hőátadási tényező pedig 716,1 W/m2.K.

☺☺☺☺☺☺

- A rádióadó indukciós tekercse egy 300 mm középátmérőjű spirál alakú csőből készült, melynek belsejében hűtővíz folyik.

Határozzuk meg a tekercs fala és az áramló víz közötti hőátadási tényezőt, ha a cső első átmérője 12 mm. A víz közepes sebessége és hőmérséklete 0,6 m/s és 50 °C.

Megoldás

Az ismertetett módszer és összefüggések a segédletben nem szerepelnek!

A spirális csövekben, ha d/D>0,0004, az áramlás jellege szerint három tartományt különböztetnek meg:

  - az áramlás lamináris, az egyenes csövekben lamináris áramlásra érvényes összefüggéseket lehet alkalmazni,

  - az lamináris áramlásra másodlagos áramlás szuperponálódik, az egyenes csövekben turbulens áramlásra érvényes összefüggéseket lehet alkalmazni még akkor is, ha a Reynolds-szám kisebb mint 10000,

  - ill. általában 105 érték felett az egyenes csövekhez hasonló, de korrigált összefüggéssel a következők szerint

Tekintettel arra, hogy az indukciós tekercsre nézve d/D=0,04, a fentiek szerint járhatunk el.

Az áramlásra jellemző Re-szám

A két kritikus érték:

A Nu-szám értéke

Innen a hőátadási tényező:

☺☺☺☺☺☺

- Határozzuk meg egy 17 mm belső átmérőjű, 2 m hosszú kondenzátorcsőben 2 m/s közepes sebességgel áramló 20 °C hőmérsékletű víz és a csőfal közötti hőátadási tényező értékét. A számítást először azt feltételezve végezzük el, hogy a hőáram a faltól a folyadék felé irányul, majd pedig azt feltételezve, hogy a folyadéktól a fal felé.

Megoldás

A Re-szám: 34000, tehát az áramlás stabilan turbulens (Re>10000).

Hőáram a faltól a folyadék felé (fűtés!). Az alkalmazható összefüggés a segédlet 1b sorszám alatti esete szerint:

A hőátadási tényező

Hőáram a folyadéktól a fal felé (hűtés!)

A hőátadási tényező

☺☺☺☺☺☺

- Határozzuk meg egy 3 m hosszú és 20x20 mm keresztmetszetű csatornában áramló 0, 98 bar nyomáru és 60 °C közepes hőmérsékletű víz és a fal közötti hőátadási tényezőt, valamint a hőáramot, ha a víz közepes sebessége 1 m/s és a fal hőmérsékletet 20 oC.

Megoldás

Az egyenértékű átmérő:

Az alkalmazható összefüggés a segédlet 1b sorszám alatti esete szerint:

☺☺☺☺☺☺

- Egy 108 mm külső átmérőjű acélcső felületének hőmérséklete 330 °C és a csövet körülvevő levegő hőmérséklete 25 °C. Számítsuk ki, hogy milyen vastag szovelit (hővezetési tényező: 0,098 W/m.K) szigeteléssel kell a csövet ellátni ahhoz, hogy a hővesztesége ne legyen nagyobb mint 175 W/m.

Megoldás

A feladatot csak iterációs számítással lehet megoldani!

A szigetelés külső felületének hőmérséklete legyen 40 oC, így a szovelit réteg vastagsága:

ill. dk/db=2,773 tehát dk=299,5 mm.

Szabad áramlást feltételezve a szigetelt cső körül, a hőátadási tényező:

A kapott felületi hőmérséklet nagyobb mint a kitűzött 40 oC, tehát növelni kell a szigetelés jelenlegi 95,75 mm-es vastagságát. Legyen kereken 150 mm!

Ezzel az 1 méteres csővezeték hővesztesége, ismét feltételezve a 40 oC-os külső felületi hőmérsékletet:

A hőátadási tényező változatlanul 10 W/m2.K, amivel a külső felület hőmérséklete:

Ez a szigetelési vastagság megfelel, mivel a  hőveszteség méterenként kevesebb, mint 175 W és a felületi hőmérséklet 40 oC-nál alacsonyabb.

Az ellenőrzéshez a méterenkénti hőveszteség: 136,4 W, amivel a felületi hőmérséklet: 35,6 oC. Ez elhanyagolható eltérés.

A 40 oC felületi hőmérséklethez tartozó pontos szigetelés-vastagság meghatározása intervallumfelezéses további iterációval határozható meg!

☺☺☺☺☺☺

- Egy nagyolvasztó kohó 1 m belső átmérőjű légvezetékében 35 m/s közepes sebességgel 800 °C hőmérsékletű, atmoszférikus nyomású levegő áramlik. A csőfal három rétegből áll: 25 cm vastag samott téglából (λ1=0,84 W/m.K), 1 cm vastag acélburkolatból (λ2=58 W/m.K) és 20 cm vastag hőszigetelő rétegből (λ3=0,17 W/m.K). A csővezeték szabad levegőn helyezkedik el, ahol rá merőlegesen 4 m/s sebességű és 0 °C hőmérsékletű levegő áramlik. Határozzuk meg a csővezeték 1 m hosszú szakaszának kőveszteségét, valamint az acélburkolat hőmérsékletét.

Megoldás

A három rétegű falra vonatkozó hőátviteli tényező:

, ahol

A hőátadási tényezők kiszámításához a Re-számok:

Rebelső=2,66.105 illetve Rekülső=5,77.105 tehát mindkét esetben turbulens áramlásról van szó.

Az alkalmazható összefüggés a segédlet 3. sorszám alatti esete szerint:

A Pr-számok a táblázatból: Prbelső=0,715 illetve Prkülső=0,7117

A Nu-számok:

, ahonnan

A hőveszteség

Az acél burkolat hőmérséklete a samott bélés felöli oldalon:

☺☺☺☺☺☺

- Határozzuk meg egy kazán 250 mm vastag téglabélésében levő hőáramsűrűséget, ha a füstgázok hőmérséklete 600 °C, a hőátadási tényezőjük 23 W/m2.K; a kazánházban levő hőmérséklet pedig 30 °C, a hőátadási tényező 9,3 W/m2.K.

Megoldás

k=1,96 W/m2.K; hőáramsűrűség: 1118 W/m2.

☺☺☺☺☺☺

- Határozzuk meg egy 75 mm külső- és 65 mm belső átmérőjű, 1 m hosszú bordázott acélcsőre (hővezetési tényező 45,5 W/m.K) vonatkozó hőáramot, ha a bordázási tényező értéke: 10. A bordák körül 320 °C hőmérsékletű füstgáz, hőátadási tényezője 23 W/m2.K és a csőben pedig 120 °C hőmérsékletű víz áramlik, melynek a hőátadási tényezője 5200 W/m2.K. A. Hasonlítsuk össze a bordázott- és bordázatlan csőre vonatkozó hőátviteli tényezőt, ha a bordahatásfok értéke: 0,9.

Megoldás

, ahol

Bordázatlan csőre:

Bordázott csőre:

A bordázatnak köszönhetően a hőátviteli tényező kb. 6,8-szeresére növekedett.

☺☺☺☺☺☺

Hősugárzás

- Határozzuk meg két párhuzamos oxidált vaslemez között hősugárzással kicserélt hőáramsűrűséget, ha az egyik lemez hőfoka 1027 °C, a másiké 27 °C. Az oxidált vaslemez feketeségi foka 0,8.

Megoldás

és

Így

☺☺☺☺☺☺

- Határozzuk meg egy 600 °C hőmérsékletű oxidált vaslemez (fekteségi foka: 0,8) és egy vele párhuzamos és ugyanolyan méretű, 27 °C hőmérsékletű sárgarézlemez (feketeségi foka: 0,06) között hősugárzással kicserélt hőáramsűrűséget, valamint a hősugárzásra vonatkozó hőátadási tényezőt.

Megoldás

Redukált feketeségi fok: 0,059; a hőáramsűrűség 9,71.103 W/m2.

ahonnan

☺☺☺☺☺☺

- Két párhuzamos síklap között sugárzó hőcsere történik. Az egyik lap hőmérséklete 600 °C, feketeségi foka: 0,64 és az általa kisugárzott hőmennyiség 1163 W/m2. Határozzuk meg a másik síklap hőmérsékletét, ha az érdes alumíniumlemezből készült (feketeségi foka: 0,055).

Megoldás

A redukált feketeségi fok 0,0533, az alumíniumlemez hőmérséklete 399 oC.

☺☺☺☺☺☺

- Határozzuk meg az egyik síkfelületről a vele párhuzamos másik síkfelületre kisugárzott hőáramsűrűséget, ha a felületek hőmérséklete t1=227 °C és t2=27 °C. A számítást a következő változatok esetén végezzük el:

  - c1=c2=5,767 W/m2.K4 (abszolút fekete test),

  - c1=c2=5,0 W/m2.K4 (vaslemez, matt),

  - c1=5,0 W/m2.K4 (vaslemez, matt), c2=0,35 J W/m2.K4 (fényes ón),

  - c1=c2=0,35 W/m2.K4 (fényes ón).

Megoldás

- c1,2=co=5,767 W/m2.K4;

- c1,2= 4,4 W/m2.K4;

- c1,2= 0,346 W/m2.K4;

- c1,2= 0,18 W/m2.K4;

☺☺☺☺☺☺

- Egy kazán 50x40 cm keresztmetszetű öntöttvas ajtójának hőmérséklete 540 °C és feketeségi foka: 0,64. Határozzuk meg az ajtó által kisugárzott hőáramot, valamint a hősugárzásra vonatkozó hőátadási tényezőt, ha a környezet hőfoka 35 °C.

Megoldás

A környezet feketeségi fokát egységnyinek lehet venni!

Mivel ebben az esetben a nagyobb test teljesen körül veszi a kisebbet (a környezet a kazánajtót) a kölcsönös sugárzási tényező

ill. a redukált feketeségi fok

, mivel a A2>>A1, így a kettő hányadosa közel zérus.

A kisugárzott hőmennyiség, azaz

☺☺☺☺☺☺

- Egy kazán tűzterét 1000 °C hőmérsékletű és 0,3 feketeségi fokú lángcsóva tölti ki. Határozzuk meg a tűztér öntöttvas ajtóval takart (feketeségi foka: 0,78) tüzelőnyílásán kisugárzott hőáramsűrűséget, valamint az ajtó hőfokát, ha a kazánház hőfoka 30 °C, (Az öntöttvas ajtót úgy tekinthetjük, mint egy sík ernyőt a lángcsóva és a környezet között.) A környezet feketeségi fokát vegyük egységnyinek.

Megoldás

A párhuzamos árnyékoló ernyő alkalmazása esetén a bármely két párhuzamos felületre felírható  összefüggésből kiindulva az egyenértékű feketeségi fok

Esetünkben a tűztér és az öntöttvas ajtó közötti hőcserére jellemző redukált feketeségi fok:

A kazánajtó és a környezet közötti hőcserét jellemző redukált feketeségi fok

(Figyelem! A környezet feketeségi foka egységnyi!)

Így az egyenértékű redukált feketeségi fok

A kisugárzott hőáramsűrűség

Az öntöttvas ajtó hőmérséklete a

összefüggésből

azaz Ta=913 K ill. ta=640 oC.

☺☺☺☺☺☺

- Határozzuk meg a hőáramsűrűséget két párhuzamos, 227 oC és 27 oC hőmérsékletű egymásra sugárzó matt vaslap (sugárzási tényező 4,4 W/m2.K4) között, ha közéjük a következő kialakítású ernyőket tesszük:

  - ugyanolyan sugárzási tényezőjű vékony vaslemez,

  - ugyanolyan sugárzási tényezőjű négy vékony vaslemez,

  - vékony ónozott vaslemez (sugárzási tényező: 0,346 W/m2.K4) és

  - két vékony ónozott vaslemez.

Megoldás

- c1,2=c2,3=4,4 W/m2.K4;

- c1,2=c2,3=c3,4=c4,5=c5,6=4,4 W/m2.K4;

- c1,2=c2,3=0,346 W/m2.K4; ce=0,173 W/m2.K4;

- c1,2=c3,4=0,346 W/m2.K4; c2,3=0,18 W/m2.K4, ce=0,088 W/m2.K4;

☺☺☺☺☺☺

- Határozzuk meg a sugárzással leadott hőmennyiséget, ha egy 450 °C falhőmérsékletű, 30 cm külső átmérőjű és 0,8 feketeségi fokú csővezeték határolatlan térben helyezkedik el. A csövet körülvevő levegő hőmérséklete 50 °C.

Megoldás

A csővezeték 1 m hosszú szakasza által kisugárzott hőmennyiség

(Figyelem! A környezet feketeségi foka egységnyi és felületet végtelen nagy a cső felületéhez képest!)

☺☺☺☺☺☺

- A 8. feladatban szereplő csővezetéket 40 cm átmérőjű és 0,82 feketeségi fokú lemezből készült cső alakú ernyővel veszik körül. Az ernyő és a környezet közötti hőátadási tényező 34,9 W/m2.K. Számítsuk ki ebben az esetben a csővezeték hőveszteségét, ha a vezeték és az ernyő közötti légréteg hőellenállását elhanyagoljuk.

Megoldás

Az ernyő hőt kap a csővezeték felől és a hőt ad le a környezet felé. Stacionárius esetben

A cső és az ernyő redukált feketeségi foka

A behelyettesítések és a célszerű rendezés után

Az egyenletet grafikus módszerrel vagy a sorozatos közelítés (intervallumfelezéses) módszerével megoldva az ernyő hőmérséklete 171,5 oC.

Ennek ismeretében a hőveszteség például a cső felől az ernyő felé kisugárzott hőmennyiség összefüggésével:

☺☺☺☺☺☺

- Egy 20 cm külső átmérőjű vízszintes vascső a következő környezetben helyezkedik el:

  - 5 m hosszú, 8 m széles és 3 m magas vöröstéglából készült helyiség,

  - 2x1 m keresztmetszetű téglafolyosó, illetve

  - 35x35 cm keresztmetszetű téglacsatorna.

Határozzuk meg a cső óránkénti hőveszteségét, ha külső felületének hőmérséklete 327 °C és a fal hőfoka 27 °C. A vascső és a vörös téglából készült falazat feketeségi foka 0,8 ill. 0,93.

Megoldás

- Felületarány: 0,0199; redukált feketeségi fok: 0,799;

a hőveszteség 63,4 MJ/h.

- Felületarány: 0,0925; redukált feketeségi fok: 0,795;

a hőveszteség 63,2 MJ/h.

- Felületarány: 0,332; redukált feketeségi fok: 0,784;

a hőveszteség 62,3 MJ/h..

☺☺☺☺☺☺

- 30 cm külső átmérőjű és 300 °C felületi hőmérsékletű csővezeték (feketeségi foka: 0,736) egy nagy helyiségen halad keresztül. A hőveszteségének csökkentése céljából a vezetéket két hengeres vékony lemezburkolattal (ernyővel) vesszük körűi. Az első burkolat vaslemez, átmérője 32 cm, feketeségi foka: 0,8; a második alumínium lemez, átmérője 34 cm, feketeségi foka: 0,055. Határozzuk meg a csupasz-, illetve a burkolt csővezeték 1 m hosszú szakaszának hőveszteségét, valamint az alumíniumlemez felületének hőmérsékletét, ha a környezet hőfoka 25 °C. A feladat megoldásánál csak a sugárzó hőcserével számoljunk.

Megoldás

Az ernyők nélküli esetben a redukált feketeségi fok gyakorlatilag megegyezik a vascsőre megadott értékkel, mivel a vascső felülete sokszor kisebb az azt körülvevő helyiség felületénél, azaz a felületek viszonyszáma közel zérus.

Az egyes ernyők redukált feketeségi fokai:

Ismét arra való tekintettel, hogy a külső, alumínium védőernyő felületet sokszor kisebb, mint a környező helyiségé:

A vascső és a két hengeres ernyő eredő vagy egyenértékű redukált feketeségi foka:

Tehát kb. 25,8-szer kevesebb, mint az ernyők alkalmazása nélkül!

Az alumínium ernyő hőmérséklete:

Hőcserélők

- Egy hőcserélőben az egyik közeg 300 oC-ról 200 oC-ra hül le, miközben a másik közeg 25 oC-ról 175 oC-ra melegszik fel. Számítsuk ki a logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbséget párhuzamos egyenáramra és párhuzamos ellenáramra.

Megoldás

☺☺☺☺☺☺

- Határozzuk meg egy 2 m2 fűtőfelületű egyenáramú hőcserélőben a közegek kilépési hőmérsékletét, valamint a kicserélt hőmennyiséget, ha a meleg illetve a hideg közeg belépési hőmérséklete 120 oC ill 10 oC. A hőátviteli tényező 1000 W/m2.K és a két közeg vízértékárama egyaránt 1000 W/K.

Megoldás

A hőátviteli szám:

Az egyenáramú hőcserélőre vonatkozó Bosnjakovics diagramból:

Mivel a hatásosság a kisebb vízértékáramú közeg hőmérsékletváltozásának és a hőcserélőben létező legnagyobb hőmérsékletkülönbségnek a hányadosa:

A vízértékáramok azonossága miatt a hideg közeg hőmérsékletváltozása azonos (54 oC), így a hideg közeg 64 oC-ra melegedve távozik.

☺☺☺☺☺☺

- Mekkora legyen annak a keresztáramú hőcserélőnek a felülete, melyben óránként 350000 m3 levegőt melegítenek fel 16 oC-ról 44 oC-ra. A hőcserélőbe vezetett meleg közeg 95 oC-ról hűl le 60 oC-ra. A hőátviteli tényezőt becslés alapján 100 W/m2.K értékűre lehet felvenni. A közegek a hőcserélőben önmagukkal nem keveredő módon áramlanak.

Megoldás

A két közeg vízértékárama:

A víz vízértékárama a hőmérleg egyenletből számítható ki:

Ezek alapján a vízértékáramok viszonyszáma: 0,8.

A Bosnjakovics-féle hatásosság ebben az esetben:

A nem keveredő keresztáramú hőcserélőkre vonatkozó Bosnjakovics diagramból a hőátviteli szám értéke kb. 0,78

Ezzel

☺☺☺☺☺☺

- Egy U-csöves (hajtűcsöves) hőcserélőben forró vízzel használati melegvizet állítunk elő. A nyomás alatti víz 116 oC–ról 94 oC–ra hűl le, miközben a használati melegvíz 13 oC–ról 50 oC–ra melegszik fel. A hőleadó közeg tömegárama 3,6 kg/s. Határozzuk meg a szükséges hőcserélőfelület nagyságát, ha a hőátviteli tényező kb. 2800 W/m2.K!

Megoldás

A meleg közeg vízértékárama:

A hideg közeg vízértékárama:

A közegek relatív hőmérsékletváltozásainak összege:

A vízértékáramok viszonyszáma: 0,595

Ezek segítségével a vonatkozó  diagramból a korrekciós tényező közelítő értéke kb. 0,975

A logaritmikus közepes hőmérsékletkülönbség párhuzamos ellenáramra:

A szükséges hőcserélő felület: